| 聯 廣 樹 脂 標 準 LINK-KUANG.Std | 一般防水施工說明 | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 頁次 | 4 |
| PU防水施工注意事項說明 1.鏟除屋頂地坪凸出物，使其平坦並打掃乾淨無灰塵。 2.在龜裂處先塗底漆，再以防水材或填縫材修補。 (亦可貼不織布補強) 底漆塗佈後，女兒牆應舖設10CM高之防水材。 以膠布封住落水口，在周圍先塗佈防水材處理之。 3.以毛刷或滾輪均勻塗佈底漆，水泥地坪如有起砂現象 需加強之。 完全乾燥後 4.將PU防水材按比例攪拌均勻倒入地坪中。 以鋸齒狀鏝刀刮塗，控制用量與厚度使其均勻平坦。 5-1防水材舖設後經24小時乾燥，始可再施工或塗 佈面層。 面漆加色漿均勻混合後噴塗或滾塗。 5-2表層做隔熱處理時不需面層。 加蓋隔熱磚或噴塗銀漿，或其他隔熱塗料。 |
| 修訂日期 | 年 月 日 | 聯廣化學股份有限公司 | 核定 | 審核 | 經辦 |
| 制定日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |

# Text boxes

素地整理

裂縫

女兒牆

落水口

處   理

底漆塗佈

防水層舖設設

面層處理

隔熱處理